附件一：

1、烧碱和聚氯乙烯产品能源消耗调查表   （2020 年1月1日-12月31日）

单位名称（公章）：

| 指 标 名 称 | 计量单位 | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 工业总产值（现价） | 万元 |  |
| 工业销售产值（现价） | 万元 |  |
| 企业耗能总量（折标煤） | 吨标煤 |  |
| 万元产值耗能源 | 吨标煤/万元 |  |
| 离子膜法烧碱总产量（折100%） | 吨 |  |
| 电石法PVC产量 | 吨 |  |
| 液氯产量 | 吨 |  |
| 产品类型 | 电解单元交流电耗（千瓦时/吨烧碱） | 电解单元电流密度（A/m2） | 蒸汽消耗（千克/吨烧碱） | 单位产品综合能耗量（千克标准煤/吨烧碱） |
| 离子膜法烧碱≥30.0% |  |  |  |  |
| 离子膜法烧碱≥42.0% |  |  |  |  |
| 离子膜法烧碱≥98.0% |  |  |  |  |
| 产品类型 | 单位产品综合能耗量（千克标准煤/吨聚氯乙烯） | 单位产品电石消耗量（吨/吨聚氯乙烯） | 聚氯乙烯耗单体（千克/吨聚氯乙烯） |
| 电石法聚氯乙烯 |  |  |  |
| 乙烯法聚氯乙烯 |  |  |  |

联系人：

联系电话：                           Email：

2、甲烷氯化物产品能源消耗调查表（2020 年1月1日-12月31日）

企业名称（公章）：

| 产能（吨） |  | 工艺路线 | （说明技术来源，如有多种生产工艺请分别注明产能规模） |
| --- | --- | --- | --- |
| 装置数量（套） |  | CTC转化方式 | （说明四氯化碳转化方式及规模） |
| 装置规模 （万吨/套） |  |  |  |
| 产量（吨）（二氯甲烷和氯仿产量之和，不包括CTC转化氯仿的产量） | 总电耗（kWh） | 总蒸汽消耗（t） | 单位产品综合能耗（kgce/t） |
|  |  |  | CTC转化成氯甲烷并进入本系统 | CTC转化成其他产品不进入本系统 |

联系人：

联系电话：               Email：

附件二：填报说明

烧碱单位产品综合能耗填报说明：

1统计范围

（1） 烧碱生产系统：从原盐或盐卤经计量并进入化盐桶前的一级输送设备、电解用交流电经计量进入整流变压器开始，到氯气、氢气经处理送出和成品烧碱包装入库为止的有关工序组成的完整工艺过程和设备。

（2） 烧碱辅助生产系统：为生产系统工艺装置配置的工艺过程、设施和设备。包括动力、供电、机修、供水、供气、采暖、制冷、仪表和厂内原料场地以及安全、环保等装置。

（3） 烧碱附属生产系统：为生产系统专门配置的生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位。包括办公室、操作室、休息室、更衣室、澡堂、中控分析、成品检验、电解槽管理及修理、隔膜吸附、阳极涂钌和修复、阳极组装、石棉绒加工和回收、离子膜泄漏试验和修补等设施。

（4） 烧碱生产界区：从原盐、电力、蒸汽等原材料和能源经计量进入工序开始，到成品烧碱计量入库和伴生氯气、氢气经处理送出为止的整个电解法烧碱产品生产过程。由生产系统、辅助生产系统和附属生产系统设施三部分组成。

（5） 烧碱生产系统能耗量应包括烧碱生产界区内实际消耗的一次能源量和二次能源量。耗能工质（如水、氧气、氮气、压缩空气等），不论是外购的还是自产的均不应统计在能耗量中。但在烧碱生产中耗能工质所消耗的能源，应统计在能耗量中。

（6） 未包括在烧碱生产界区内的企业辅助生产系统、附属生产系统能耗量和损失量应按消耗比例法分摊到烧碱生产系统内。

（7） 回收利用烧碱生产界区内产生的余热、余能及化学反应热，不应计入能耗量中。供界区外装置回收利用的，应按其实际回收的能量从本界区内能耗中扣除。但在烧碱生产界区内作为燃料耗用的电解法制烧碱副产品氢气应计入能耗量中。

（8） 各种能源应按照GB/T2589折这算为统一的计量单位千克标准煤。各种能源的热值以企业在报告期内实测的热值为准。没有实测条件的，可采用附录A中给定的各种能源折标准煤参考系数。

（9） 能源消耗量的统计、核算应包括各个生产环节和系统，既不应重复，又不应漏计。

聚氯乙烯单位产品综合能耗填报说明：

1聚氯乙烯生产系统

电石法：从电石、氯化氢等原材料进入工序开始，到聚氯乙烯成品计量入库为止的有关工序组成的完整工艺过程和设备。

乙烯法：从乙烯、氯气等原材料进入工序开始，到聚氯乙烯成品计量入库为止的有关工序组成的完整工艺过程和设备。

外购VCM单体生产PVC：从氯乙烯等原材料进入工序开始，到聚氯乙烯成品计量入库为止的有关工序组成的完整工艺过程和设备。

注：联合法和外购EDC生产VCM工艺包括在乙烯法生产系统中。

2聚氯乙烯辅助生产系统

为生产系统工艺装置配置的工艺过程、设施和设备，其中包括动力、供电、机修、供水、供气、蒸汽、采暖、制冷、仪表和厂内原料场地以及安全、环保装置。

3聚氯乙烯附属生产系统

为生产系统专门配置的生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位，其中包括办公室、操作室、休息室、更衣室、澡堂、中控分析、成品检验、设备维修等。

4聚氯乙烯产品能源消耗总量

在报告期内，聚氯乙烯产品生产全过程中的能源消耗总量，包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量，不包括基建、技改项目建设所消耗能源量、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

5聚氯乙烯单位产品综合能耗

用聚氯乙烯单位产量表示的综合能耗，包括直接消耗的能源量，以及分摊到该产品的辅助生产系统和附属生产系统的能源量。

6能耗数据统计范围

（1）聚氯乙烯产品生产系统能源消耗量应包括聚氯乙烯生产界区内实际消耗的一次能源量和二次能源量。耗能工质（如水、氧气、氮气、压缩空气等），不论是外购的还是自产的均不应统计在能源消耗量中。但是，在聚氯乙生产中耗能工质所消耗的能源，应统计在能源消耗量中。

（2）未包括在聚氯乙烯生产界区内的企业辅助生产系统、附属生产系统能源消耗量应按消耗比例分摊到聚氯乙烯及其他生产系统内。

（3）回收利用聚氯乙烯生产界区内产生的余热、余能及化学反应热，不应计入能源消耗量中。供界区外装置回收利用的，应按其实际送出的能量从本界区能耗中扣除。

（4）各种能源的热值应折合为统一的计量单位吨标准煤。各种能源的热值以企业在报告期内实测的热值为准。没有实测条件的，采用附录A中各种能源折标准煤参考系数。

（5）能源消耗量的统计、核算应包括各个生产环节和系统、既不应重复，又不应漏计。

7 产量

按年度分别统计电石法、乙烯法和外购VCM生产PVC三种方式的聚氯乙烯成品数量，其中外购EDC生产PVC的数量并入乙烯法统计数据中。

甲烷氯化物单位产品综合能耗填报说明：

1甲烷氯化物

本标准中甲烷氯化物是指二氯甲烷和三氯甲烷，为有机硅配套的一氯甲烷生产不属于本标准甲烷氯化物定义范围。

2甲烷氯化物产品产量

是指成品二氯甲烷和三氯甲烷计量入库数量，不包括四氯化碳转化的成品三氯甲烷计量入库数量。

3甲烷氯化物生产系统

从原料甲醇、氯气等进入甲烷氯化物工艺装置，到成品二氯甲烷和三氯甲烷计量包装入库为止的有关工序组成的完整的工艺过程和设备（包括氯化氢生产工序及四氯化碳转化成氯甲烷返回本生产系统循环使用的生产工序）。

4甲烷氯化物辅助生产系统

为生产系统工艺装置配置的工艺过程、设施和设备。

包括动力、供电、机修、供水、供汽（气）、制冷、仪表和厂内原料场地用能以及安全、环保装置。

5甲烷氯化物附属生产系统

为生产系统工艺装置专门配置的生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位。

包括办公室、操作室、休息室、更衣室、澡堂、中控分析、成品检验、及相关设备的维护和修理等设施。

6甲烷氯化物生产界区

（1）四氯化碳转化后进入本系统

从甲醇、氯气、电力、蒸汽等原材料和能源经计量进入工序开始，到成品二氯甲烷和三氯甲烷计量入库整个甲烷氯化物产品生产过程。四氯化碳转化成氯甲烷进入本系统纳入甲烷氯化物生产界区。

由生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统设施三部分组成。

（2）四氯化碳转化后不进入本系统

从甲醇、氯气、电力、蒸汽等原材料和能源经计量进入工序开始，到成品二氯甲烷和三氯甲烷计量入库整个甲烷氯化物产品生产过程。

由生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统设施三部分组成。

7甲烷氯化物产品综合能耗

报告期内，甲烷氯化物产品生产过程中的能源消耗总量。

注：能源消耗总量指生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量和损失量之和，不包括基建、技改项目建设消耗的和向外输出的能源量。

8甲烷氯化物单位产品综合能耗

用单位产量表示的综合能耗，即直接消耗的能源量，以及分摊到该产品的辅助生产系统、附属生产系统的能耗量和体系中的能耗损失量。